ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LOCTITE® 7387 активатор активатор на основе растворителей предназначендля увеличения скорости полимеризации упрочненных акриловых адгезивов Loctite.

ТИПИЧНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется там, где необходимо ускорить процесс отверждения упрочненных акриловых адгезивов Loctite

СВЙСТВА ЖИДКОГО ПРОДУКТА

|  | Типичное значение |
| --- | --- |
| Тип хим. соединения | Замещенный дигидропиридин |
| Растворитель | Н-гептан, изопропанол |
| Внешний вид | Прозрачная желтая или слегка янтарная жидкость |
| Плотность при 25C | 0.8 |
| Вязкость при 25C, mПa.с (cP) | 1-2 |
| Точка вспышки (TCC), C | -4 (легковоспламеняемаый) |

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется применять в атмосфере чистого кислорода или средах обогащенных кислородом хлором и другими сильными окислителями.

Для безопасного использования продукта см. листок по безопасности продукта (MSDS).

При использовании водных составов для очистки поверхности перед склеианием необходимо проверить совместимость очистительного состава с активатором и клеем.  В некоторых случаях такие водные очистители могут негативно сказаться на отверждении клея и свойствах клеевого шва. Этот продукт может вызывать напряжения и растрескивание некоторых видов пластиков.  Мы рекомендуем проверять перед применением совместимость продукта с различными поверхностями.

Внимание

Продукт 7387 легковоспламеняем

Хранить вдалеке от источников открытого пламени. Только азот или аргон может использоваться как газ-носитель при распылении продукта под давлением.

Никогда не смешивайте активатор и клей.

Применение

- На большинстве поверхностей активатор можно применять без дополнительной подготовки, но загрязнения, такие как оксидный или жировой слой  могут негативно сказаться на скорости отверждения и прочности клеевого шва.  Для достижения лучших результатов необходима очистка поверхности.

- Нанесите активатор на одну из склеиваемых поверхностей. Нанесите клей на другую поверхность.

- Для больших зазоров ((0,40 мм) или если необходима максимальная скорость полимеризации нанесите активатор на на обе склеиваемые поверхности.

- Активирующее вещество не испаряется, Вы можете наносить активатор заранее (вплоть до 6 часов) до нанесения клея.

- После нанесения клея на активированную поверхность необходимо соединить склеиваемые поверхности как можно быстрее (~15 сек).

- Дождитесь полного отверждения клея перед дальнейшей обработкой.

Хранение

Продукт хранить в сухом прохладном месте в плотно закрытой таре при температуре от 8C до 28C. Оптимальная температура хранения находится в нижней половине этого интервала. Для избежания загрязнения неиспользованного продукта не помезайте продукт а упаковку. Для получения дальнейшей информации по сроку годности продукта обратитесь в Ваш региональный технический центр.

Этот продукт классифицируется как легковоспламеняемый и должен храниться вдали от окисляющих агентов и горючих материалов. Яявсегда хорошо закрывайте активатор сразу после использования.

Примечание

Данные, содержавшиеся в этом документе, предназначены только для сведения и считаются надежными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные теми способами, которые мы не контролировали. В обязанность Пользователя входит определение пригодности для его целей любого метода, который здесь упомянут, а также принятие мер предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты собственности и лиц от любой опасности, которая может возникнуть при обращении и использовании этого продукта. Исходя из вышеуказанного, Loctite Corporation специально отказывается от всех гарантий, явных и, предполагаемых, в том числе гарантии на продажу  или пригодность отдельному применению, возникающих от продажи или использования изделий Loctite Corporation. Loctite Corporation отказывается от любой ответственности за вытекающий отсюда или побочный ущерб любого рода, в том числе потерю прибыли. Рассмотрение в данном документе различных процессов или составов не должно толковаться как заявление, что они не входят в область действия патентов, или как лицензия на любые патенты Loctite Corporation, которые могут защищать эти процессы или составы. Мы рекомендуем каждому пользователю осуществить проверку применения продукта, используя эти данные в качестве руководства. Этот продукт может быть защищен одним и более патентами и патентными заявками США или других стран.