Reiniger + Verdunner-R

Очиститель + Разбавитель -R

Техническая характеристика

Средство для разбавления и очищения при клеевых и герметизационных работах

Основа: органический растворитель

Характеристика	Reiniger + Verdunner-R – жидкий растворитель на органической основе. Продукт не содержит хлористых углеводородов. При работе с окрашенными поверхностями (особенно со свежеокрашенными или не отвержденными красками) требуется осторожность, так как средство воздействует на них очень быстро.

Применение:

Reiniger + Verdunner-R применяется для растворения и разбавления Terokal-2444, Terokal-transparent, а также Terotex-Super.

Технические характеристики:

Цвет: 	прозрачный

Запах:	растворителя

Консистенция:	жидкая

Плотность:	0,79 г/см3

Обработка:

В завсимости от степени загрязнения, величины и формы очищаемых деталей Reiniger + Verdunner-R наносится кистью или ветошью и смывается. Чтобы не загрязнять содержимое упаковки, растворитель наливают на ветошь или отливают в другую емкость (не ставить банку вверх дном!). Оригинальную упаковку закрыть.

Очищенные поверхности должны полностью высохнуть (от 2 до 10 минут), прежде чем наносить на них клей или герметик. С помощью обдува можно сократить время сушки, но при неблагоприятных условиях, при воздействии воздуха с масляными парами результат очистки будет плохим. При пористых покрытиях растворитель испаряется ок. 30 минут.

Хранение

Морозоопасность	нет

Рекомендуемая температура хранения 	10°C до 20°C

Упаковка

Банка	 1 л			Art.-Nr. 113.32 S

Канистра	10 л		Art.-Nr. 113.56 T